## Slide 1
재발방지 대책서
프로젝트: PJ 2025-CP102
이슈: 변색(황변)
부품: CP-102 비타C 브라이트닝 앰플 30ml
로트번호: CP102-2502A
문서번호: QA-CA-2025-01
작성 품질보증팀 · 검토 연구개발팀 · 승인 생산본부
코스메디아㈜ · Quality Assurance · 2025

## Slide 2
현상
CP-102 비타C 브라이트닝 앰플 30ml 로트 CP102-2502A
변색(황변) 현상이 반복 확인되어 감성 품질과 안전성에 영향을 준다.
제형 가용화 앰플 · 용기 차광 드로퍼 용기 30ml
접수 시기 | 접수 경로 | 건수 | 비고
2025-02 | 고객센터 클레임 | 31 | 최초 접수
2025-03 | 유통사 반품 | 18 | 유사 증상
2025-04 | 사내 안정성 시험 | 12 | 재현 확인

## Slide 3
발생 경위
일자 | 단계 | 내용
2025-02-11 | 이슈 접수 | QA-CA-2025-01 접수 · 동일 로트 출하 보류
2025-02-14 | 긴급 대응 | 재고 전수 선별 및 보관 시료 확보
2025-03-05 | 원인 조사 | 제조기록 역추적 및 재현 시험 착수
2025-04-12 | 대책 수립 | 차광 용기 변경 적용안 확정
2025-05-20 | 검증 완료 | 개선 로트 안정성 시험 합격

## Slide 4
5-Why 분석
단계 | 질문 | 답
Why 1 | 왜 변색(황변) 이 발생했는가 | 가용화 앰플 제형에서 현상이 반복 관찰됨
Why 2 | 왜 해당 로트에 집중되는가 | 자외선 노출 관리 범위가 넓게 설정됨
Why 3 | 왜 관리 범위가 넓었는가 | 원료 로트 편차 영향이 초기 검토에서 누락됨
Why 4 | 왜 누락되었는가 | 유사 제형 이력이 체크리스트로 연결되지 않음
Why 5 | 왜 연결되지 않았는가 | 과거 문서가 비정형으로 분산되어 검색이 어려움

## Slide 5
원인분석
자외선 노출
원료 로트 편차
pH 이탈

## Slide 6
원인 검증
후보 원인 | 검증 방법 | 판정
자외선 노출 | 인자 단독 변경 재현 시험 | 재현됨 · 근본 원인
원료 로트 편차 | 제조기록 상관 분석 | 부분 기여 · 병행 관리
pH 이탈 | 원료 로트 비교 시험 | 기각

## Slide 7
대책
차광 용기 변경
차광 용기 변경 적용으로 근본 원인(자외선 노출)을 제거하고 동일 제형 전 품목에 수평 전개한다.
구분 | 개선 전 | 개선 후
공정 | 자외선 노출 관리 미흡 | 차광 용기 변경
검사 | 출하검사 샘플링 | 중간공정 전수 모니터링 추가
결과 | 클레임 61건 | 개선 로트 재발 0건

## Slide 8
검증 결과
차광 용기 적용 후 dE 1.2 유지
광안정성 시험 합격
개선 후 3로트 전수 검사 및 유통 모니터링에서 재발 없음 확인.

## Slide 9
규제 검토
적용 법규: 화장품법(한국) · 기능성화장품 심사 규정 · 화장품 안전기준 등에 관한 규정 · ISO 22716(GMP)
ISO 22716 일탈 관리 절차에 따라 일탈 보고서를 기록하고 연간 품질 리뷰에 포함한다.

## Slide 10
수평 전개 및 표준화
적용 대상 | 적용 항목 | 일정
CP-101 하이드라 수분크림 50ml | 차광 용기 변경 | 2025 Q4
CP-203 시카 진정 토너 200ml | 제조 표준서 개정 | 2026 Q1
신규 개발 전 품목 | 설계 검토 체크리스트 반영 | 상시

## Slide 11
근거
접수번호: QA-CA-2025-01
관련 프로젝트: PJ 2025-CP102
로트: CP102-2502A
첨부: QC 성적서 · 안정성 시험 데이터 · 클레임 집계 · 회수품 사진