## Slide 1
품질 월간 리뷰 2025-12
프로젝트: PJ 2025-CP102
이슈: 변색(황변)
부품: CP-102 비타C 브라이트닝 앰플 30ml
문서번호: QA-MR-2025-12
코스메디아㈜ · Quality Assurance

## Slide 2
이슈 집계
제품 | 주요 현상 | 원인 | 건수
CP-101 | 상분리 | 유화제 함량 부족 | 42
CP-204 | 향 변취 | 자외선 노출 | 18
CP-102 | 변색(황변) | 자외선 노출 | 61
CP-305 | 뭉침(알갱이) | 점증제 수화 불충분 | 27
CP-203 | 미생물 한도 초과 | 보존제 함량 미달 | 15
CP-101 | 점도 저하 | 교반 속도 편차 | 33
CP-306 | 충전량 부족 | 충전 온도 이탈 | 55
CP-204 | 내용물 누액 | 실링 압력 부족 | 24
CP-102 | 피부 자극 | pH 이탈 | 12
CP-203 | 이취(산패취) | 원료 로트 편차 | 29

## Slide 3
원인분석
원료 로트 편차
용기 상용성 불량
교반 속도 편차
자외선 노출

## Slide 4
대책
원료 입고검사 강화
공급사 정기 감사 주기를 12개월로 단축하고 로트 편차 관리 지표를 입고 성적서에 추가한다.

## Slide 5
조치 진행 현황
조치 | 대상 제품 | 상태
유화 공정 온도 프로파일 개정 | CP-101 CP-204 | 완료
보존제 재설계(challenge test 재실시) | CP-203 CP-101 | 진행
용기 상용성 재평가 | CP-305 CP-306 | 진행
차광 용기 변경 | CP-102 CP-204 | 완료
충전 노즐 세정 주기 단축 | CP-306 | 완료

## Slide 6
근거
문서번호: QA-MR-2025-12
첨부: 클레임집계_2025_전제품 · QC 성적서 · 안정성 시험