## Slide 1
재발방지 대책서
프로젝트: PJ 2023-HL15
이슈: 결로·습기
지역: 유럽 (EU)
적용 법규: ECE R149
문서번호: QA-CA-2017-71
작성: 품질보증팀 · 검토: 신뢰성시험팀 · 승인: 설계개발팀
SL Corporation · Quality Assurance · 2017.11

## Slide 2
목차
재발방지 대책서 · QA-CA-2017-71
1. 현상 및 클레임 현황
2. 발생 경위
3. 5-Why 분석
4. 원인분석
5. 원인 검증
6. 대책
7. 검증 결과
8. 수평 전개 및 표준화

## Slide 3
현상
재발방지 대책서 · QA-CA-2017-71
부품: 아우터 렌즈
아우터렌즈 내부 결로 — 유럽 필드 클레임 21건 · 주간 점등 후 소등 시 내부 렌즈면에 응결·물방울 관찰.
아우터 렌즈 부위에서 결로·습기 현상이 반복 확인되어 감성·기능 품질에 영향.
접수 시기 | 접수 경로 | 건수 | 비고
2017.11 | 필드 클레임(PTS) | 9 | 최초 접수
2017.12 | 고객 라인 검출 | 6 | 유사 증상
2018.01 | 사내 신뢰성 시험 | 6 | 재현 확인

## Slide 4
발생 경위
재발방지 대책서 · QA-CA-2017-71
일자 | 단계 | 내용
2017-11-04 | 이슈 접수 | PTS-8407 필드 클레임 접수 · 초기 물량 격리
2017-11-08 | 긴급 대응 | 출하 검사 강화 및 재고 전수 선별
2017-12-24 | 원인 조사 | 설계·공정·재료 인자 교차 분석, 재현 시험 착수
2017-01-17 | 대책 수립 | 렌즈 히팅 와이어 적용안 확정 · DV 시험 계획 승인
2017-02-03 | 검증 완료 | 개선 로트 신뢰성 시험 합격 · 표준 반영

## Slide 5
5-Why 분석
재발방지 대책서 · QA-CA-2017-71
단계 | 질문 | 답
Why 1 | 왜 결로·습기 현상이 발생했는가? | 아우터 렌즈 주변에서 현상이 반복 관찰됨
Why 2 | 왜 해당 부위에 집중되는가? | 벤트·씰링 설계 관련 설계 여유가 부족함
Why 3 | 왜 설계 여유가 부족했는가? | 저온 응결 이(가) 초기 검토에서 누락됨
Why 4 | 왜 초기 검토에서 누락되었는가? | 유사 플랫폼 이력이 체크리스트로 연결되지 않음
Why 5 | 왜 이력이 연결되지 않았는가? | 과거 문서가 비정형으로 분산되어 검색·재사용이 어려움

## Slide 6
원인분석
벤트·씰링 설계
저온 응결
히팅 부재

## Slide 7
원인 검증
재발방지 대책서 · QA-CA-2017-71
후보 원인 | 검증 방법 | 판정
벤트·씰링 설계 | 광학 성능 검사 | 재현됨 → 근본 원인
저온 응결 | 방수 시험 | 부분 기여 → 병행 관리
히팅 부재 | 열충격 시험 | 기각

## Slide 8
대책
렌즈 히팅 와이어
렌즈 하부 발열 코일로 결빙·서리 방지 + 이중 개스킷으로 저온 침습 차단
구분 | 개선 전 | 개선 후
설계 | 벤트·씰링 설계 여유 부족 | 렌즈 히팅 와이어
관리 | 이력 미참조 · 개별 대응 | 표준 체크리스트 반영 · 초도 검증 필수화
결과 | 클레임 21건 | 개선 로트 재발 0건

## Slide 9
검증 결과
재발방지 대책서 · QA-CA-2017-71
저온 결빙 사이클 -25↔35°C
방수 IPX9K 고압 분사
개선 후 3로트 전수 검사 및 필드 모니터링에서 재발 없음 확인.

## Slide 10
발생조건
재발방지 대책서 · QA-CA-2017-71
기후: 저온·습윤 · 결빙 · 서리
온습도 프로파일: RH 70–90% · 온도 -25~35°C
특정 계절/시간대(급냉·우기·결빙)에 집중 발생하는 지역 편중 특성.

## Slide 11
설계변경
재발방지 대책서 · QA-CA-2017-71
렌즈 하부 히팅 코일
이중 개스킷(저온 대응)
씰링 재질 저온 경화 개선

## Slide 12
수평 전개 및 표준화
재발방지 대책서 · QA-CA-2017-71
적용 대상 | 적용 항목 | 일정
PJ 2018-HL06 | 렌즈 히팅 와이어 | 2018.Q3
PJ 2021-HL12 | 설계 체크리스트 반영 | 2018.Q4
신규 개발 全 차종 | 표준 마스터 등록 · 초도 검증 필수화 | 상시

## Slide 13
근거
재발방지 대책서 · QA-CA-2017-71
PTS: PTS-8407
관련 프로젝트: PJ 2023-HL15
문서번호: QA-CA-2017-71
첨부: 재현 시험 성적서 · 치수 측정 데이터 · 필드 사진 대지