## Slide 1
재발방지 대책서
프로젝트: PJ 2018-HL06
이슈: 도금 부식
문서번호: QA-CA-2020-29
작성: 품질보증팀 · 검토: 신뢰성시험팀 · 승인: 설계개발팀
SL Corporation · Quality Assurance · 2020.05

## Slide 2
목차
재발방지 대책서 · QA-CA-2020-29
1. 현상 및 클레임 현황
2. 발생 경위
3. 5-Why 분석
4. 원인분석
5. 원인 검증
6. 대책
7. 검증 결과
8. 수평 전개 및 표준화

## Slide 3
현상
재발방지 대책서 · QA-CA-2020-29
부품: 리플렉터
도금 부식 — 신뢰성 시험 중 발생
리플렉터 부위에서 도금 부식 현상이 반복 확인되어 감성·기능 품질에 영향.
접수 시기 | 접수 경로 | 건수 | 비고
2020.05 | 필드 클레임(PTS) | 3 | 최초 접수
2020.06 | 고객 라인 검출 | 2 | 유사 증상
2021.07 | 사내 신뢰성 시험 | 2 | 재현 확인

## Slide 4
발생 경위
재발방지 대책서 · QA-CA-2020-29
일자 | 단계 | 내용
2020-05-13 | 이슈 접수 | PTS-8903 필드 클레임 접수 · 초기 물량 격리
2020-05-15 | 긴급 대응 | 출하 검사 강화 및 재고 전수 선별
2020-06-21 | 원인 조사 | 설계·공정·재료 인자 교차 분석, 재현 시험 착수
2020-07-02 | 대책 수립 | 도금 공정 관리 강화 적용안 확정 · DV 시험 계획 승인
2020-08-18 | 검증 완료 | 개선 로트 신뢰성 시험 합격 · 표준 반영

## Slide 5
5-Why 분석
재발방지 대책서 · QA-CA-2020-29
단계 | 질문 | 답
Why 1 | 왜 도금 부식 현상이 발생했는가? | 리플렉터 주변에서 현상이 반복 관찰됨
Why 2 | 왜 해당 부위에 집중되는가? | 도금 두께 편차 관련 설계 여유가 부족함
Why 3 | 왜 설계 여유가 부족했는가? | 커넥터 단자 산화 이(가) 초기 검토에서 누락됨
Why 4 | 왜 초기 검토에서 누락되었는가? | 유사 플랫폼 이력이 체크리스트로 연결되지 않음
Why 5 | 왜 이력이 연결되지 않았는가? | 과거 문서가 비정형으로 분산되어 검색·재사용이 어려움

## Slide 6
원인분석
도금 두께 편차
커넥터 단자 산화

## Slide 7
원인 검증
재발방지 대책서 · QA-CA-2020-29
후보 원인 | 검증 방법 | 판정
도금 두께 편차 | 열충격 시험 | 재현됨 → 근본 원인
커넥터 단자 산화 | 진동 내구 시험 | 부분 기여 → 병행 관리

## Slide 8
대책
도금 공정 관리 강화
도금 공정 관리 강화 적용으로 근본 원인(도금 두께 편차)을 제거하고 유사 형상 전개 시 표준으로 반영.
구분 | 개선 전 | 개선 후
설계 | 도금 두께 편차 여유 부족 | 도금 공정 관리 강화
관리 | 이력 미참조 · 개별 대응 | 표준 체크리스트 반영 · 초도 검증 필수화
결과 | 클레임 7건 | 개선 로트 재발 0건

## Slide 9
검증 결과
재발방지 대책서 · QA-CA-2020-29
광학 성능 및 배광 패턴 규격 만족
필드 6개월 모니터링 결과 클레임 미발생
개선 후 3로트 전수 검사 및 필드 모니터링에서 재발 없음 확인.

## Slide 10
수평 전개 및 표준화
재발방지 대책서 · QA-CA-2020-29
적용 대상 | 적용 항목 | 일정
PJ 2022-HL13 | 도금 공정 관리 강화 | 2021.Q1
PJ 2025-HL19 | 설계 체크리스트 반영 | 2021.Q2
신규 개발 全 차종 | 표준 마스터 등록 · 초도 검증 필수화 | 상시

## Slide 11
근거
재발방지 대책서 · QA-CA-2020-29
PTS: PTS-8903
관련 프로젝트: PJ 2018-HL06
문서번호: QA-CA-2020-29
첨부: 재현 시험 성적서 · 치수 측정 데이터 · 필드 사진 대지